Ćwiczenie nr 4 - Metody pomiaru rezystancji

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z technicznymi metodami pomiaru rezystancji

Zagadnienia wstępne:

- Prawo Ohma.

- Co to jest jeden om.

- Opór przewodnika.

- Opór właściwy.

- Prąd elektryczny.

- Natężenie prądu.

- Co to jest amper.

- Omomierz.

- Techniczne metody pomiaru rezystancji.

Przyrządy:

- zasilacz prądu stałego,

- woltomierz,

- amperomierz,

- omomierz,

- wyłącznik,

- przewody,

- oporniki,

- opornik suwakowy.

Przebieg ćwiczenia:

  - Zadane przez prowadzącego oporniki zmierzyć omomierzem.

  - Pomiar wykonać pięć razy, wyniki zapisać w tabelce.

  - Złożyć obwód według schematu nr 1 zamieszczonego poniżej.

  - Przeprowadzić pomiar napięcia i natężenia w układzie zmieniając napięcie pięciokrotnie.

  - Pomiary przeprowadzić dla wszystkich zadanych oporników.

  - Wyniki zapisać w tabelce pomiarowej.

  - Złożyć obwód według schematu nr 2 zamieszczonego poniżej.

  - Powtórzyć czynności 4, 5 i 6 dla tego obwodu.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzorów obliczyć opór badanych oporników ( w obliczeniach korzystać z wartości średnich).

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Porównać wyniki obliczeń z wartościami zmierzonymi bezpośrednio (omomierzem) i wartościami znamionowymi oporników.

- Sporządzić tabelkę zbiorczą dla wszystkich pomiarów.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem badanych układów)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

Schemat połączeń do pomiaru średnich rezystancji

Schemat połączeń do pomiaru małych rezystancji

Tabelka pomiarowa do układów

| Lp. | U | I | U/I |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | [A] | [V/A] |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| średnia |  |  |  |

Tabelka pomiarowa do pomiarów omomierzem

| Lp. | Rznamionowe | Rzmierzone |
| --- | --- | --- |
|  | [Ω] | [Ω] |
| 1 opornik |  |  |
| 2 opornik |  |  |
| 3 opornik |  |  |
| 4 opornik |  |  |
| 5 opornik |  |  |

# Text boxes

R1