Ćwiczenie nr 2 - Pomiar połączeń szeregowych i równoległych oporników

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z połączeniami szeregowymi i równoległymi

oporników, wyznaczenie oporu zastępczego dla oporników.

Zagadnienia wstępne:

- Prawo Ohma.

- Co to jest jeden om.

- Opór przewodnika.

- Opór właściwy.

- Prąd elektryczny.

- Natężenie prądu.

- Co to jest amper.

- Połączenie szeregowe.

- Połączenie równoległe.

Przyrządy:

- zasilacz prądu stałego,

- 2 x woltomierz,

- 2 x amperomierz,

- wyłącznik,

- oporniki 50Ω, 2 x 100Ω,

- opornik suwakowy,

- przewody.

Przebieg ćwiczenia:

  - Złożyć obwód według schematu nr 1 zamieszczonego poniżej.

  - Do pomiarów zastosować najpierw 2 oporniki 100Ω.

  - Mierzymy wartość natężenia prądu a następnie napięcie między  punktami O – A i O – B trzykrotnie.

  - Porównujemy sumę zmierzonych napięć z źródłem prądu.

  - Następnie montujemy obwód dołączając opornik 50Ω i powtarzamy czynności 3 i 4.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

  - Złożyć obwód według schematu nr 2 zamieszczonego poniżej.

  - Ze względu na brak w zestawie trzech amperomierzy będziemy przełączać amperomierz przed opornikami. Miejsce w którym nie ma miernika łączymy przewodem.

  - W pierwszej części ćwiczenia dokonujemy pomiaru natężeń prądu dla dwóch oporników po 100Ω.

  - Pomiar natężenia dokonujemy trzykrotnie dla każdego położenia amperomierza w tym układzie.

  - Podłączając odpowiednio woltomierz mierzymy napięcie źródła a także oporników.

  - Następnie zmieniamy oporniki w układzie na 100Ω i 50Ω powtarzając czynność 10 i 11 dla tego układu.

  - Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając z prawa Ohma obliczyć opór badanych oporników ( w obliczeniach korzystać z wartości średnich).

- Obliczyć opór zastępczy.

- Obliczyć opór zastępczy korzystając z wartości znamionowych oporników.

- Porównać opór zastępczy obliczony za pomocą prawo Ohma i z oporem zastępczym obliczonym z wartości znamionowych

- Porównać napięcie źródła z sumą zmierzonych napięć dla połączenia szeregowego.

- Porównać natężenie prądu źródła z natężeniem zmierzonym po rozgałęzieniu dla połączenia równoległego.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematami badanych układów)

- Opracowanie wyników

- Zestawienie wyników (tabelka zbiorcza)

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

Schemat połączeń nr 1

Schemat połączeń nr 2

Tabelki pomiarowe

| Lp. | Uźródła | UOA | UOB | UOC | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [V] | [V] | [V] | [V] | [A] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| średnia |  |  |  |  |  |

| Lp. | Iźródła | IR1 | IR2 | UR1 | UR2 | Uźródła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [A] | [A] | [A] | [V] | [V] | [V] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| średnia |  |  |  |  |  |  |